## Slide 1
U001–U003 全体説明
実車データから
説明できるADAS評価候補を作る
U001–U003：数学・Code・実車確認を一つの工程へ
信頼できるデータ ｜ 分析候補 ｜ 映像・CAN確認
開発担当：ZHAO ZHILI
2026-08-31
Notes: Uシリーズは、実車データの準備、分析候補の生成、映像とCANによる確認を一つの流れとして接続する仕組みです。目的はProgramを増やすことではありません。長時間のデータから確認すべき区間を絞り、なぜその区間を選んだかを説明できる状態で、ADAS評価を進めることです。今回、その基本経路を実車データで最後まで確認できました。
[中文理解]
开场先说把实车数据变成可以解释、可以复核的ADAS评价候选，不要先讲软件结构。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 2
U001–U003 全体説明
最も重要な成果は、分析経路が実車データで成立したこと
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
2
50,198
評価したFrame
16
確認候補
全件
映像・CANで確認
入力、分析理由、候補Frame、映像確認を一つの経路として追跡できた。
今後は骨格を作り直さず、課題に合わせてModuleとProfileを追加できる
Notes: 今回の最も重要な成果は、U001からU003までの経路が実車データで成立することを確認できた点です。Golden Runでは、50,198 Frameから16件の候補を作り、すべて映像とCANで確認しました。16件という数字そのものよりも、入力、分析理由、候補Frame、映像確認までを一つの経路として追跡できたことが重要です。この結果により、今後は骨格を作り直すのではなく、課題に合わせてModuleとProfileを追加できます。
[中文理解]
最大成果不是16个候选，而是证明Data-to-Evidence整条路可以运行。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 3
U001–U003 全体説明
実車データは、数字があってもそのまま比較できない
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
3
信号ごとに更新周期が異なる
無効値の意味が信号ごとに違う
古い値が次のFrameまで残る
Camera Targetが途中で切り替わる
映像との同期にはFrameCountを使う
対象と更新時点を整理してから比較する
「値がある」ことと「正しく比較できる」ことは同じではない
Notes: 最初の作業は、CameraとRadarの結果を映像で比較することでした。しかし、実際のデータには、更新周期の違い、信号ごとの無効値、古い値の保持、Camera Targetの切替があります。また、今回の映像との同期ではFrameCountが重要です。そのため、CSVに数字が入っているだけでは、正しく比較できるとは限りません。分析前に、どの値がいつ更新され、どの対象を表しているかを整理する必要があります。
[中文理解]
系统必要性来自数据复杂度。核心句：有数字不等于能直接比较。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 4
U001–U003 全体説明
U001・U002・U003で、準備・分析・判断を分ける
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
4
1
U001：信頼データを作る
元データ・更新状態
無効理由・来歴
2
U002：候補と理由を作る
分析Module
開始・代表・終了Frame
3
U003：映像で判断する
映像＋CAN
判断・Memo・報告
データ準備 → 分析 → 人工確認
問題が起きた時、どの責任を確認すべきか分かる
Notes: U001、U002、U003は役割を分けています。U001は元データを読み、信頼できる解析用データへ整理します。U002は分析Moduleを実行し、確認候補とその理由を作ります。U003は候補を映像とCANで確認し、人の判断を記録します。この分離により、問題が発生した時に、元データ、分析方法、人工判断のどこを確認すべきか分かります。
[中文理解]
三个系统是三种职责，不是三个重复工具。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 5
U001–U003 全体説明
三つの画面を、一つの確認経路として使用する
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
5
U001：データ準備
U001実画面を貼付
Source名・File名は
必要に応じてMask
U002：分析計画
U002実画面を貼付
Profile / Module名は
必要に応じてMask
U003：映像確認
U003実画面を貼付
Video / CAN表示は
共有範囲に調整
Sourceと信号を選ぶ
入力形式を確認
条件をProfileに保存
同じ条件を再利用
Moduleを配置する
課題に合わせて選択
処理状況を確認
停止位置も分かる
同じFrameで比較
Video + CAN
判断と証拠を保存
Memo・Graph・Excel
内部の責任を分けながら、利用者は連続して作業できる
Notes: 三つのProgramは別々の責任を持ちますが、利用時は一つの流れとして接続します。U001でデータとSignalを選び、U002でModuleと実行順序を決め、U003で同じFrameCountの映像とCANを確認します。画面を分けることで内部の責任を守りながら、利用者はデータ準備から最終確認まで連続して作業できます。
[中文理解]
内部解耦，外部联动；不是让用户操作三个互不相关的软件。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 6
U001–U003 全体説明
共通データ規則が、異なる処理を安全に接続する
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
6
U001から渡す情報
FrameCountと元の時刻
信号名・単位・値の種類
値・更新有無・保持Frame数
無効理由・入力元
信号一覧と品質結果
U002から渡す情報
候補ID
開始・代表・終了Frame
候補にした理由
使用信号とModule
Review用Memoと表示設定
固定するのは伝達規則であり、内部の分析方法は交換できる
Notes: システム間では、共通データ規則を決めています。U001は値だけでなく、その値が更新されたか、何Frame保持されたか、無効理由は何か、どこから来たかを渡します。U002は候補の開始、代表Frame、終了、選定理由をU003へ渡します。この規則を守れば、内部のModuleを変更しても、他の部分を作り直す必要がありません。
[中文理解]
固定的是传递规则和证据字段，不是把内部算法钉死。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 7
U001–U003 全体説明
数学やCodeを、実車ADAS評価へ接続する橋が必要だった
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
7
1
数学・Code
統計・SysID
車両Model・自動化
2
Uシリーズ
対象・無効値・同期
確認方法を管理
3
実車ADAS評価
全量分析
映像確認・工程判断
知識だけでも、手作業だけでも、大量の実車データには届かない
分析能力と複雑な実車データの間を接続するために作った
Notes: 数学的な解析方法やCodeを書く能力があっても、それだけでは実車ADAS評価へ直接使用できません。実車データには、対象選択、無効値、時間合わせ、確認方法など、多くの工程条件があります。一方で、手作業だけでは大量のSignalと長時間データを繰り返し確認することが困難です。数学的な分析能力と複雑な実車データの間を接続するために、Uシリーズを作りました。
[中文理解]
数学知识无法直接落地，实车数据复杂度又太高，所以需要U-Series作为桥梁。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 8
U001–U003 全体説明
私の学習力と数学・Codeの強みを、ADAS工程能力へ変える
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
8
学ぶ
車両・Sensor 制御・数学
定義
工程課題を 測れる形にする
Module化
数式とCodeを 実行可能にする
全量実行
実車データで 候補を作る
映像確認
現象と理由を 人が確認する
Profile化
確認した経路を
次へ残す
学習を実車評価へ接続し、確認した経験を再利用できる形にする
Notes: 私は物理を基礎として、数学的な考え方、Code作成、新しい知識を短期間で学ぶことを強みにしています。ただし、車両工学の知識を学ぶだけでは、実車評価の経験にはなりません。Uシリーズを使うことで、学んだ方法をModuleとして実装し、実車データで確認し、結果をProfileとして残せます。これにより、私の学習力をCamera評価とADAS工程へ継続的に接続できます。
[中文理解]
不要弱化数学和代码能力；它们是你的强项。U-Series让这些能力真正进入ADAS实车实践。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 9
U001–U003 全体説明
確認と報告を自動化し、原因分析に使う時間を増やす
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
9
U003で支援する作業
VideoとCANの同期確認
候補区間への直接移動
Graph・Excel出力
画像のMask処理
Review Memoの整理
自動化しても残すもの
元データ
候補を選んだ理由
確認したFrame範囲
技術者の判断
再確認できる出力
確認精度と追跡性を保ち、単純作業を減らして分析と判断へ時間を使う
Notes: Uシリーズの対象は数値分析だけではありません。U003では、映像とCANの同期確認、候補区間の移動、GraphとExcel出力、画像Maskなど、確認と報告に必要な作業もModuleとして自動化できます。目的は単純に作業を速くすることではなく、確認理由と元データを残したまま、繰り返し作業を減らすことです。自動化しても、車両評価に必要な確認精度と追跡性は維持します。これにより、工程時間を、より重要な原因分析と判断へ使用できます。
[中文理解]
U003也承担办公自动化。目标是减少机械操作，同时保留车辆评价需要的精度与追溯。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 10
U001–U003 全体説明
Moduleで能力を増やし、Profileで実車経験を残す
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
10
Module：分析能力
数学・統計・車両判断
明確な入力と出力
必要な計算へ集中
Pythonでも作成可能
将来はMATLABも接続
Profile：確認済み経路
使用する信号
Moduleの順序
設定値と対象範囲
映像で確認したCase
再利用できる工程経験
数学とCodeの強みを、実車で確認された工程資産へ変える
Notes: Moduleは、数学、統計、車両判断、画像処理など、一つの能力を追加する単位です。入出力と役割が決まっているため、開発者は全体Programではなく、必要な計算や判断に集中できます。将来はMATLABで作成した解析も、U002のModuleとして接続する計画です。一方、どのSignal、順序、設定、確認範囲を使用したかはProfileとして保存します。Moduleは私の数学とCodeの能力を表し、実車で確認されたProfileは工程経験として蓄積されます。
[中文理解]
Module体现数学和代码能力，Profile把它变成经过实车考验的工程经验。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 11
U001–U003 全体説明
Golden Runで、全量分析から映像確認までを実証した
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
11
50,198
全量評価Frame
16
全件Review
15 + 1
想定現象 + 別現象
映像で判断しやすいRadar距離欠落を、最初の経路確認課題として使用した。
Radarは経路確認用であり、正式な主対象はCamera性能
Notes: 最初のEnd-to-End確認では、映像で判断しやすいRadar距離欠落を課題として選びました。Cameraの距離と横位置、Radarの有効状態を使い、全動画から16件の候補を作りました。U003で全件を確認し、15件は想定した現象と合い、1件は正面追従中の短時間欠落という別現象として分けました。Radarは今回の経路確認用であり、正式な主対象はCamera性能です。
[中文理解]
Radar是容易验收的MVP题目；正式主角仍然是Camera。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 12
U001–U003 全体説明
基盤完成後は、課題に合わせてModuleを選び、並べ、作る
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
12
固定
Core骨格
通常の分析では
変更しない
選択
Module + Profile
課題に合わせて
選択・順序・設定
追加
新しい分析能力
必要な計算だけを
新Moduleとして作る
高コード化後：通常利用者が扱うのはModuleとProfile
最重要の共通データ規則は、必要がない限り変更しない
Notes: 高コード化した現在の構成では、通常の解析でCore骨格を変更する必要はありません。利用者は、課題に合わせてModuleを選び、実行順序を決め、必要なら新しいModuleを作ります。実行条件はProfileとして保存します。通常の利用者が管理するのはModuleとProfileであり、Coreと最重要の共通データ規則は、必要がない限り変更しません。
[中文理解]
高代码重构后骨架已经稳定，使用者主要维护自己的Module和Profile。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 13
U001–U003 全体説明
次はCamera工程の課題とともに、ModuleとProfileを育てる
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
13
工程要求
Cameraの 何を確認するか
必要知識
車両・Sensor 制御・解析
Module
測れる方法へ 実装する
全量分析
候補と理由を 作る
実車確認
映像・CANで 意味を確認
Profile
適用範囲を付け
次へ残す
研修と実車課題を結び、信頼できるADAS工程能力を段階的に増やす
Notes: U001からU003までの基盤開発は、一つの段階を完了しました。次は、Camera工程の実際の要求に合わせて、必要なAnalysis ModuleとProfileを作ります。私は現在研修員であるため、最初からすべての原因を断定するのではありません。各課題で必要な車両工学、Sensor、制御Algorithm、Data解析を学び、実車で確認しながら、工程経路とModuleの信頼性を段階的に高めます。
[中文理解]
基础骨架完成一个阶段。下一步随Camera任务开发Module/Profile，并在实践中补汽车工程与控制知识。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 14
U001–U003 全体説明
補足資料：価値・必要性・設計判断
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
14
1
Excelとの役割分担
2
Radarを最初に選んだ理由
3
三つに分ける理由
4
StageとModuleの意味
5
自動確認の限界
6
人が映像を見る理由
7
Sensor差の読み方
8
新Sourceへの展開
9
一人での保守
10
Teamでの保守
必要な項目だけ選んで説明します
Notes: ここからは、Uシリーズの必要性、設計判断、分析結果の信頼性について補足します。必要な項目だけ選んで説明します。
[中文理解]
公开材料只叫补充资料，不出现想定质问。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 15
U001–U003 全体説明
補足資料：成果・運用・保守・展開
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
15
1
次のCamera評価
2
今回完成したもの
3
確認作業の削減
4
MATLABとの接続
5
HIENG・CanViewとの分担
6
ModuleとProfile
7
変更履歴の確認
8
Black Box防止
9
新Sourceの確認項目
10
Projectの育て方
現在の成果と、次のCamera工程への展開を説明します
Notes: 現在の成果、既存Toolとの関係、保守方法、他のSourceへの展開、次のCamera工程について補足します。
[中文理解]
第二组覆盖成果、运用和团队展开。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 16
U001–U003 全体説明
Excelで確認すれば十分ではありませんか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
16
Excelが得意なこと
少数区間の確認
Graph作成
最終Report
数値の手動確認
説明資料の編集
Uシリーズが前段で行うこと
更新時点をそろえる
無効値を区別する
対象切替を整理する
全量から候補を絞る
確認理由を残す
Excelを残し、Excelで確認する範囲を減らす
Notes: Excelは、少数区間の確認、Graph、最終報告に非常に有効です。一方、全動画では、更新時期の違い、無効値、Target切替、保持値を毎回手作業で整理することが難しくなります。Uシリーズは、その前段で比較可能な状態を作り、確認候補を絞ります。最後のGraphとReportでは、引き続きExcelを使用します。
[中文理解]
不批评Excel；Excel适合最后确认，不适合独自承担全量整理。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 17
U001–U003 全体説明
なぜ最初の確認課題にRadar欠落を選びましたか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
17
経路確認に向いていた理由
無効になる時点が明確
映像でTarget位置を確認できる
人が正否を判断できる
全量候補を作りやすい
U001–U003を一度に試せる
この結果が意味しないこと
Radarを正解データにしない
Camera評価の完了ではない
Radar主課題への変更ではない
全道路への一般化ではない
正式な主対象はCamera
Radarは経路確認用の課題、正式な主対象はCamera性能
Notes: Radar欠落は、数値が無効になる時点と映像上のTarget位置を比較しやすく、人が正否を確認できるためです。そのため、U001からU003までの経路確認に使用しました。これはRadarを正解データとして扱うことでも、主課題をRadarへ変えることでもありません。正式な主対象はCamera性能です。
[中文理解]
Radar只是Golden Run题目，Camera才是正式业务主角。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 18
U001–U003 全体説明
一つのProgramにまとめた方が簡単ではありませんか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
18
1
U001：データ変換
元データと
品質を確認
2
U002：分析
Moduleと
候補理由を確認
3
U003：人工判断
映像とCANで
最終確認
操作は連続、内部の責任は分離
結果が変わった時、原因の場所を追える構成にする
Notes: 操作は連続させますが、内部の責任は分けます。データ変換、分析、人工判断を一つにすると、結果が変わった時に原因を確認しにくくなります。U001、U002、U003を分けることで、変更場所と確認場所が明確になります。利用者には連続した操作を提供し、内部では原因を追える構成にしています。
[中文理解]
外部操作可以连贯，内部职责必须分开。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 19
U001–U003 全体説明
StageとModuleは複雑すぎませんか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
19
共通入力
信号とFrame 形式を固定
Stage
各段階の 役割を固定
Module
必要な計算 だけを書く
自動確認
Sampleで 動作を確認
全量実行
他のStageは 作り直さない
MATLAB
同じ入口から
将来接続
厳しい入出力規則が、新Module開発の範囲を小さくする
Notes: 処理を分けた目的は、複雑にすることではなく、変更範囲を小さくすることです。入出力と各Stageの役割が決まっているため、新しいModuleでは必要な計算だけを作ればよく、全体Programを書き直す必要がありません。この仕組みにより、後からMATLAB Moduleを追加する場合も、同じ分析の流れへ接続できます。
[中文理解]
严格的进入退出规则反而降低新Module开发难度；未来支持MATLAB。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 20
U001–U003 全体説明
自動確認が通れば、工程結論も正しいですか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
20
Programの動作確認
入力形式を読める
計算が終了する
必要な出力がある
Sample結果と一致
異常時に停止できる
実車での意味確認
同じ対象を見ているか
時間差がないか
無効値ではないか
映像現象と一致するか
別の原因ではないか
Programが動くことと、工程説明が正しいことを分けて確認する
Notes: 自動確認で分かるのは、Programが決めた入出力で動き、必要な結果を出したことです。実車現象の説明が正しいかは別の問題です。そのため、U002が作った候補をU003で映像とCANに合わせ、別対象、時間差、無効値などを確認します。Programの動作確認と実車の意味確認を分けています。
[中文理解]
软件能运行不等于工程结论正确，最终仍需实车语义确认。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 21
U001–U003 全体説明
自動分析の後に、なぜ人が映像を確認しますか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
21
全量データ
長時間・多数信号
U002
少数候補へ 圧縮
U003
必要区間だけ 映像確認
工程判断
現象と原因を 区別
工程経験
失敗の形と 判断理由を学ぶ
改善
判断結果をModuleと
Profileへ反映
現在の品質保証と、将来の工程経験の蓄積を同時に行う
Notes: 現在のデータには、すべての区間で使える完全な正解データがありません。そのため、U002で長時間データを少数の候補へ絞り、U003で必要な区間だけを人が確認します。この確認は品質保証だけではありません。実車の特徴、失敗の形、判断理由を蓄積し、次のAlgorithm Card、Module、Profileへ反映する学習経路でもあります。私は研修員として、このReviewを通じて工程経験を増やし、より信頼できるModuleを作ります。
[中文理解]
人机分工既保证当前结果，也让你积累汽车工程经验并反哺下一版Module。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 22
U001–U003 全体説明
RadarとCameraの値が違えば、Cameraが間違っていますか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
22
二つのセンサが別の車両を見ている場合がある
信号の更新時刻がずれる場合がある
Radarが一時的に対象を見失う場合がある
測定する位置や定義が異なる場合がある
まず同じ時点・同じ対象かを確認する
確認前は『Camera誤差』ではなく『二つのセンサの差』と呼ぶ
読数が違うだけでは、どちらが間違っているか決められない
Notes: 二つの値が違っても、すぐにCameraが間違っているとは判断できません。二つのSensorが別の車両を見ている場合、更新Timingがずれている場合、Radarが一時的に対象を見失う場合があるためです。まず、同じ時点に同じ対象を測定しているかを確認します。この段階では『Cameraの誤差』ではなく『二つのSensorの差』として扱い、映像や他の信号と合わせて原因を判断します。
[中文理解]
减少专有名词，先让普通工程师听懂读数不同不等于Camera一定错。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 23
U001–U003 全体説明
他の車両、GNSS、LiDARにも使用できますか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
23
新しい入力源
CAN・GNSS LiDAR
Driver
固有形式を
読み取る
Adapter
単位・時刻・ 有効性を変換
U001
解析用の共通表へ 整理
U002
既存の分析を 再利用
U003
映像・データ確認を
再利用
新しい入力源用の入口だけを作り、後段の分析とReviewを再利用する
Notes: U001は、高コード化の段階で、新しいSourceを接続できる入口を準備しています。新しいCAN、GNSS、LiDARを追加する場合、U001からU003までを作り直す必要はありません。ただし、そのSource固有の形式を読むDriverと、共通データ規則へ変換するAdapterを作ります。この考え方には、PyGMIで使用した、装置固有Driverと共通処理を分ける設計経験を取り入れています。
[中文理解]
先说入口已准备，再说需要Driver/Adapter；体现PyGMI经验。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 24
U001–U003 全体説明
新しいSourceを追加する時、何を確認しますか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
24
Source固有の時間基準
信号の単位
座標系と正負方向
無効値の意味
更新周期と保持方法
Sampleと実データで適用範囲を確認
読み取り成功だけでは正式使用せず、確認後にProfileへ入れる
Notes: 共通形式へ変換した後は、U002とU003の既存Workflowを利用できます。ただし、新しいSourceごとに、時間基準、単位、座標系、無効値の意味を確認する必要があります。DriverやAdapterが読み取りに成功しただけでは正式使用しません。Sample Dataと実データで確認し、適用範囲を明確にしてからProfileへ入れます。
[中文理解]
扩展有边界：不是任何Source接上就立即可信。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 25
U001–U003 全体説明
現在、一人でも開発・保守できますか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
25
一人で扱える理由
役割ごとに場所を分けた
通常はCoreを変更しない
Module単位で追加する
Profileで条件を再利用
失敗位置を記録する
属人化を防ぐ準備
人が読めるCode構造
英語Comment
算法説明書
Sample Dataと自動確認
版管理と操作手順書
必要なら一人で継続でき、同時にTeamへ渡せる形にする
Notes: 保守性は、完成後に追加した条件ではなく、最初から設計条件にしています。Core、共通データ規則、Module、Profile、Reviewの役割を分けたため、変更場所を限定できます。必要であれば、一人でも利用、Module開発、日常保守を継続できます。通常の作業ではCore骨格を変更せず、担当するModuleとProfileを管理します。
[中文理解]
一个人能维护，依靠的是职责分离，不是个人英雄主义。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 26
U001–U003 全体説明
Team全体でも維持できますか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
26
読みやすい設計
人が読める構造 英語Comment
算法説明書
目的・入力・ 計算・限界
Sample Data
実データなしでも 動作確認
版管理
変更前後を 分けて保存
操作手順書
利用・開発・ 排障を分離
Module単位
担当部分だけを
追加・変更
一人で使えることと、Teamで共有できることを両立する
Notes: 一人で使えることと、Teamで共有できることを両立する設計です。読みやすいCode、英語Comment、Algorithm Card、Sample Data、Version、Manualを準備しています。入出力が固定されているため、新しいModuleを作る人が全体Programを理解する必要もありません。今後は実際の利用を通じて、資料と操作手順を改善します。
[中文理解]
已经为团队维护做准备，但不说交接验证全部完成。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 27
U001–U003 全体説明
次に何を評価し、何を成果として出しますか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
27
Camera課題
対象検出・追跡・
復帰を評価
信号
距離・横位置
姿勢・速度
Module
分析方法を 実装
全量解析
候補と理由を 生成
U003
映像とCANで 確認
Profile
確認済み経路を 保存
次の中心作業は、Camera性能に関する工程結論を作ること
Notes: 次の中心作業は、Camera工程の要求に合わせた分析です。距離、横位置、車両姿勢、速度、追跡状態などから、Camera性能が低下する条件を段階的に調べます。各課題をModuleとして実装し、実車データで候補を作り、U003で確認します。確認した条件と実行順序はProfileとして保存します。
[中文理解]
下一任务导向Camera与ADAS算法，而不是继续堆平台功能。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 28
U001–U003 全体説明
今回、具体的に何が完成しましたか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
28
1
実車で経路成立
2
Module式の骨格
3
確認・報告の自動化
Golden Runの16候補と全件Reviewは、三つの能力が実際に動くことを示した。
最重要の成果は、課題に合わせてModuleを展開できる実行基盤が成立したこと
Notes: 第一に、U001からU003までの分析経路が実車データで成立することを確認しました。第二に、課題に合わせてModuleを選び、並べ、追加できる骨格を作りました。第三に、U003で映像確認、Graph、Excel、画像Maskなどの業務自動化Moduleを実装しました。Golden Runの16候補と全件Reviewは、この三つの能力が実際に動くことを示す確認例です。
[中文理解]
成果顺序：路线可行→模块化骨架→办公自动化→16候选作为实证。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 29
U001–U003 全体説明
実際にどの程度、確認作業を減らせますか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
29
50,198
評価Frame
16
確認候補
4点
Frame・映像・CAN・理由
正式な工数測定は未実施だが、全動画探索を理由付き候補の確認へ変換した。
YMC向け説明に必要な証拠を整理し、深い診断は次の学習と実践へ接続する
Notes: 現時点では、正式な工数測定は行っていません。確認できた結果は、50,198 Frameを16件の確認候補へ絞り、YMC向け説明に必要なFrame、映像、CAN Data、選定理由を整理できたことです。より詳細な原因診断が必要な場合は、車両工学、Sensor、制御Algorithmの知識と実車経験を補い、確認した方法をModuleとProfileへ反映します。
[中文理解]
不虚构节省百分比；强调YMC需要的证据已可整理。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 30
U001–U003 全体説明
MATLABや既存Toolを、どのように使いますか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
30
U001
共通形式の 信頼データ
U002
Moduleを選択・
実行
Python Module
整理・統計 候補生成
MATLAB Module
SysID・車両Model 制御Algorithm
U003
映像・CANで 確認
Excel
Graph・Report
作成
既存Toolを置き換えず、得意な場所で使いながら全体を接続する
Notes: Uシリーズは、ExcelやMATLABを置き換えるものではなく、分析全体を接続する仕組みです。MATLABで作成したSystem Identification、車両Model、制御Algorithmは、U002のModule Interfaceから分析Moduleとして接続する設計です。U001の共通Dataを受け取り、結果と理由を同じ形式で返します。Excelは最終GraphとReport、U003は映像とCANの確認に使用します。
[中文理解]
明确MATLAB从U002 Module进入；U-Series负责串联Workflow。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 31
U001–U003 全体説明
HIENGや既存CanViewとは、どのように分担しますか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
31
継続して活用するもの
HIENG CanView
既存の信号確認
Code Review
Module実装支援
外部の専門知識
社内で固定するもの
共通データ規則
Camera評価の定義
確認方法
Moduleの適用条件
実車で確認したProfile
外部支援を活用し、必要がない限りCoreと共通データ規則は変更しない
Notes: HIENGのCanViewは、必要に応じて引き続き使用できます。UシリーズはCanViewを置き換えるものではありません。UシリーズのCodeをHIENGへ提示してReviewや実装支援を受けることができ、Module開発を依頼することも可能です。ただし、通常の追加要求はModule、Adapter、Profileで対応し、必要がない限りCore骨格と最重要の共通データ規則は変更しません。
[中文理解]
代码和Module开发可以给HIENG看；无必要不动Core和Data Contract。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 32
U001–U003 全体説明
Moduleがあれば、Profileは不要ではありませんか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
32
Module
一つの計算・判断能力
数学・統計・画像処理
固定した入力と出力
単独で動作確認
再利用できる部品
Profile
使う信号
実行する順序
設定値と対象範囲
確認した実車Case
再利用できる工程経験
ModuleとProfileの両方を蓄積し、能力を経験へ変える
Notes: Moduleは、一つの計算や判断を実行する能力です。しかし、実際の工程問題では、どのSignalを使い、どの順序で動かし、どの設定と範囲で確認したかも必要です。これらを保存するのがProfileです。Moduleは数学とCodeの能力を増やし、実車で確認されたProfileは、再利用できる工程経験になります。Uシリーズでは、両方を蓄積します。
[中文理解]
Module和Profile都重要；不要弱化数学代码能力。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 33
U001–U003 全体説明
Algorithmや設定を変更した時、過去結果を確認できますか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
33
旧版
上書きしない
新版
変更内容を分ける
入力
使用データを記録
Module
使用版を記録
設定
Profileを保存
比較
旧結果と新結果の
差を確認
通常利用者はCoreを変えず、自分のModuleとProfileを版管理する
Notes: 過去のProfileと実行結果は上書きしません。Algorithmや設定を変更した場合は、新しいVersionとして保存します。実行時に使用した入力、Module、設定、結果の関係を記録するため、結果が変わった時に、データ、方法、設定のどこが変わったかを確認できます。通常利用者はCoreを変更せず、自分のModuleとProfileをVersion管理します。
[中文理解]
高代码骨架完成后，维护重点转为Module与Profile的版本管理。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 34
U001–U003 全体説明
この仕組みはBlack Boxになりませんか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
34
課題
何を解くか
入力
使用信号・単位・
対象条件
方法
数式・計算
条件
いつ使えるか
候補理由
なぜ選んだか
U003
映像・CANと
人の判断を残す
Scoreだけでなく、使用信号・理由・Frame・人の判断を一緒に残す
Notes: 正式なModuleには、解く問題、使用する入力、計算方法、適用条件、限界、確認方法をAlgorithm Cardへ記録します。実行時もScoreだけではなく、使用したSignal、除外理由、開始、代表、終了Frame、Review Memoを残します。複雑なModelを導入する場合も、結果だけでなく、確認できる根拠を一緒に出すことを条件にします。
[中文理解]
强调解释与证据，不需要堆Governance等词。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 35
U001–U003 全体説明
このProjectを、次にどのように育てますか
ZHAO ZHILI | U-Series Analysis Platform | 2026-08-31
35
基盤
U001–U003の
基本経路を整備
Camera課題
実際の要求を
選ぶ
学習
車両・Sensor 制御Algorithm
Module
分析能力として 実装
実車確認
映像とCANで 確かめる
Team資産
Profileとして 再利用
研修で得た知識を、Teamが再利用できるADAS工程能力へ段階的に変える
Notes: 基盤開発は一つの段階を完了しました。次は、Camera工程の実際の課題とともにModuleとProfileを増やします。私は研修員として、各課題で必要な車両工学、Sensor、制御Algorithmを学び、実車で確認します。確認できた知識をModuleとProfileへ残すことで、個人の学習をTeamで再利用できるADAS工程能力へ段階的に変えていきます。
[中文理解]
最后既表现完成基础建设，也保留研修员应有的谨慎。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed