## Slide 1
FVR001 v0.5は映像・CAN確認を左右2ウィンドウで連携する
候補区間への移動、Frame単位確認、Lag補正、Review記録、Plot用CSV出力を連続して実施
実画面と主要機能
Main Window：動画・Event・Review操作
CAN Window：同期表・Lag・Plot CSV
ここにMain Windowの
実画面キャプチャを貼付
貼付後は画像を最背面へ移動
ここにCAN Windowの
実画面キャプチャを貼付
貼付後は画像を最背面へ移動
1. 候補区間へ移動
Event IDから対象区間を検索
2. FrameCountへ直接移動
指定CAN FrameCountへJump
3. 動画を精密確認
1 Frame・速度変更・Event Loop
4. Event / Reviewを記録
Event追加・Code・短いMemo
5. CAN同期表示
Review Data CSVの列を自動読込
8. Plot用CSVを1件出力
Before / Afterを別指定
6. 黄色行で現在位置を表示
前後Frameを同時に比較
7. Lag補正・表示範囲指定
Highlight offsetを切替
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 2
FVR001 v0.5は候補抽出と報告作成をつなぐ
自動抽出した候補をFrameCountで映像・CAN照合し、判断記録と報告用データへ変換
1. 使用可能データを整理
Raw CANをDecode / Clean。
FrameCount、Signal validity、
評価可能区間を確認し、
Analysis-ready dataを作成
2. 候補を少数に圧縮
Residual、Rule、Event logicで
大量データをReview Windowへ圧縮。
この段階ではRoot Causeを
自動確定しない
3. 映像とCANで最終確認
Event移動、Loop、1 Frame操作、
同期CAN表、Lag補正を使用。
Review Codeと短いMemoで
人の判断を残す
4. 証拠を報告へ接続
黄色行を中心に前後範囲を指定し、
Plot用CSVを1ファイル出力。
折れ線図・動画Captureと合わせて
Excel追加報告へ反映
分析チェーン全体
データ準備
Decode / Clean
FVR001 v0.5
Video + CAN Review
候補区間抽出
Residual / Rule
報告・判断更新
Plot CSV / Evidence
位置づけ：FVR001は自動判定器ではなく、「候補 → 映像・CAN証拠 → 人工判断 → 報告」をつなぐHuman-in-the-loop Tool