## Slide 1
U001–U003 詳細説明
実車データを、説明できる
ADAS評価へ変える
U001・U002・U003 詳細説明 ― 基盤、実証、次のCamera分析
三つの独立Program ｜ 共通Data ｜ 一つの確認Workflow
開発担当：ZHAO ZHILI
2026-09-01
Notes: 本日は、Uシリーズが何であり、実車データをどのように工程判断へ変えるかを、一つの実例に沿って説明します。Uシリーズは一つの巨大なProgramではありません。U001、U002、U003という三つの独立したDesktop Programが、共通のデータ規則で接続された分析基盤です。中心はU002の分析であり、U001が信頼できる入力を作り、U003が映像とCANによる最終確認を支えます。
[中文理解]
开场直接定义产品形态：三个独立桌面程序，通过共同数据规则组成一条评价流程；U002是核心。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 2
U001–U003 詳細説明
Uシリーズは、三つの独立Programを接続した分析基盤
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
2
3
独立Desktop Program
1
共通Data Contract
1
連続した評価Workflow
三つのPageではなく、個別に起動・保守できるU001、U002、U003を成果物Packageで接続する。
Software Suiteであり、同時に再現可能な工程手順を支える基盤
Notes: 形としては、三つの独立したDesktop Programです。U001、U002、U003は個別に起動でき、個別にVersion管理できます。三つの間では、決められた形式の成果物Packageを受け渡します。そのため、これは単なる考え方だけでも、一つのSoftwareの三つのPageでもありません。三つのToolと、共通Data Contractと、再現可能な実行手順を組み合わせたSoftware Suiteです。
[中文理解]
彻底消除形态歧义：不是三页，也不只是方法论，而是三个独立程序组成的软件套件。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 3
U001–U003 詳細説明
なぜ、この基盤が必要だったのか
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
3
複雑な実車Dataと分析能力の間に、説明可能な橋を作る
実車Dataの複雑さ
更新周期・無効値・対象切替
同じ数字でも意味が違う
知識を工程へ落とすGap
数学・統計・Codeだけでは
対象・条件・確認方法が不足
→
Uシリーズ
共通Data規則
Moduleで分析を追加
Frame・理由・Evidenceを保存
→
説明できるADAS分析
全量から候補を抽出
映像とCANで工程判断
確認・報告の自動化
Graph・Excel・画像Mask
精度を保ち、定型作業を削減
Notes: この基盤を作った理由は二つあります。第一に、実車Dataは更新周期、無効値、Target切替、時間合わせが複雑で、数値があるだけでは比較できません。第二に、統計、数学、制御、Codeの知識があっても、工程条件と確認方法がなければ実車評価へ落とせません。さらに、映像移動、Graph、Excel、画像Maskなどの定型作業も大きな負担です。Uシリーズは、分析能力を実車評価へ接続し、精度と追跡性を残したまま定型作業を減らすための橋です。
[中文理解]
三条动机：复杂数据、知识落地的gap、办公自动化。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 4
U001–U003 詳細説明
U002が分析の中心、U001とU003が前後を保証する
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
4
1
U001：信頼できる入力
元Dataを解読し
Frame単位へ整理
2
U002：分析の中心
Moduleを配置し
候補と理由を生成
3
U003：証拠と判断
映像・CANを同期し
工程判断を記録
入力保証 → 分析 → 人による確認
U002が主役、U001とU003は分析を信頼できる工程へする
Notes: 役割の重点も明確です。U002が分析の中心です。U001は、元のCANなどを解読し、いつ更新された値か、無効ではないか、どこから来たかを付けた入力を作ります。U002はModuleを選び、順序と条件を決め、確認すべき区間と理由を出します。U003は、その区間を映像とCANで同期確認し、人の判断とMemoを残します。U001とU003があることで、U002の分析が単なる数値計算ではなく、工程で説明できる結果になります。
[中文理解]
明确重点：U002是核心，U001/U003不是平行讲三个故事，而是前后保障。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 5
U001–U003 詳細説明
利用者から見ると、一つの連続した作業
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
5
U001：入力を作る
Source・信号・範囲
解析用Package出力
U002：分析を組む
Module・順序・条件
候補Package出力
U003：証拠を確認する
Video・CAN・Graph
判断・Memo・Report
元Fileを選択
DBC・CAN等
出力信号を確認
Catalog Preview
分析Moduleを選択
Stageごとに配置
進行状態を確認
S0–S7
候補へ直接移動
同じFrame
判断を保存
Memo・Evidence
Programは独立、成果物Packageで次のProgramへ渡す
Notes: 利用者は、U001で元File、Signal、実行範囲を選び、解析用Packageを作ります。U002はそのPackageを読み、StageごとにModuleを配置して候補Packageを作ります。U003は候補を読み、同じFrameの映像、CAN、Graphを表示し、判断を保存します。三つのProgramは独立していますが、成果物Packageが次のProgramの入力になるため、作業は一つの流れとして続きます。
[中文理解]
这一页让第一次听众可以想象实际怎么点、怎么传递。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 6
U001–U003 詳細説明
接続するのはFile名ではなく、共通Data規則
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
6
U001が保証する情報
FrameCountと元時刻
信号名・単位・値
更新有無・保持時間
無効理由・入力元
信号一覧・品質結果
U002・U003へ渡す情報
候補IDと確認範囲
代表Frame
候補にした理由
使用Moduleと設定
Review Memoと証拠位置
共通規則を固定し、内部の分析方法は交換できる
Notes: 三つを安全に接続する中心は、共通Data Contractです。U001は値だけでなく、更新の有無、何Frame保持されたか、無効理由、入力元を渡します。U002は候補の範囲、代表Frame、選定理由、使用したModuleをU003へ渡します。File名だけで接続するのではなく、意味と確認方法を固定するため、内部のModuleを交換しても後段を作り直す必要がありません。
[中文理解]
强调接口固定的是语义、有效性和证据，不只是文件名。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 7
U001–U003 詳細説明
実例：一つの確認区間は、こうして工程判断になる
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
7
1
元Data
CAN + DBC + Video
全動画50,198 Frame
2
分析
Camera位置とRadar状態から
確認区間を候補化
3
確認
U003で映像とCANを見て
現象・理由・判断を保存
代表例：Frame 41,380–41,780付近
架構図ではなく、一つの候補を最後まで追う
Notes: ここからは実際の一例で説明します。入力は、二つのDBC、CANのCSV、Videoです。全動画は50,198 Frameでした。U001がSignalをFrame単位に整理し、U002のRadar認識確認ModuleがCameraの横位置、距離、Radarの有効状態を組み合わせて確認区間を作りました。U003では、Frame 41,380から41,780付近を映像とCANで確認し、Radar欠落の開始、復帰、Camera側の状態を分けて記録しました。
[中文理解]
开始完整案例。后面连续几页都只追这个例子。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 8
U001–U003 詳細説明
一つの候補が、六つの工程を通る
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
8
元File
CAN・DBC・映像
U001
必要Signalを Frame表へ変換
U002 Module
条件を計算し 確認窓を作る
候補Package
範囲・理由・ 表示Signal
U003
映像とCANを 同じFrameで確認
工程判断
Memo・Evidence・
適用条件を保存
入力から判断まで、同じ候補IDとFrameCountで追跡できる
Notes: 一つの候補は六段階を通ります。元FileをU001がFrame表へ変換します。U002のModuleが条件を計算し、確認窓を作ります。候補Packageには、開始、代表、終了Frame、選定理由、表示するSignalを入れます。U003は同じFrameCountでVideoとCANを開き、人が現象を確認します。最後に、判断、Memo、Evidence位置、適用条件を保存します。このため、結果だけでなく、なぜその結果になったかを戻って確認できます。
[中文理解]
端到端链路一页说清。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 9
U001–U003 詳細説明
実例のU001：元の読数を、比較できる状態へ変える
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
9
入力
DBC 1 + DBC 2
CAN Dump CSV
FrameCount対応情報
Camera 1 / 3距離・横位置
Radar距離・有効状態
U001出力
Frameごとの信号値
そのFrameで更新したか
保持された古い値のAge
無効理由
入力元と信号定義
同じ数字でも、更新値・保持値・無効値を区別してU002へ渡す
Notes: 実例では、二つのDBCとCAN Dumpを読み、Camera 1と3の距離と横位置、Radar距離と有効状態などを選びました。U001は各Frameについて、値だけでなく、そのFrameで更新されたか、前の値を保持しているか、何Frame保持したか、無効理由は何かを付けます。これによりU002は、単に値が存在するかではなく、比較に使える値かを判断できます。
[中文理解]
回答某个文件进入U001后到底产生什么。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 10
U001–U003 詳細説明
実例のU002：なぜ、その区間を選んだのか
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
10
Moduleが見る現象
Cameraの対象距離
Cameraの横位置
Radar距離の有効・無効
欠落の継続時間
復帰までの遅れ
候補Packageに残す理由
確認開始・終了Frame
代表Frame
Radar欠落の長さ
対象の横方向変化
映像で確認すべき点
Scoreだけでなく、候補化した理由をU003へ渡す
Notes: 今回のModuleは、Radarがゼロや無効値になったかだけではなく、Cameraが見ている対象の距離と横位置、欠落の継続、復帰の遅れを組み合わせました。対象が横へ外れた後にRadarが欠落し、再び中央へ戻った後に復帰する区間を候補化します。候補PackageにはScoreだけでなく、欠落の長さ、横位置の変化、確認すべき点を人が読めるMemoとして残します。
[中文理解]
回答U002哪个Module为什么选出该区间。不要把Radar说成Camera真值。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 11
U001–U003 詳細説明
Golden Runは、全量からReview範囲を圧縮した
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
11
50,198
入力Frame
1,937
候補内Frame
16
確認Window
候補内Frameは全体の約3.9%。16は16 Frameではなく、前後を含む16個のReview Window。
工数削減率ではなく、まず確認範囲の圧縮を実測した
Notes: Golden Runの入力は50,198 Frameです。候補としてまとめられた範囲は合計1,937 Frameで、全体の約3.9パーセントです。これを前後の文脈を含む16個のReview Windowにまとめました。したがって、16は16 Frameではありません。現時点で正式な工数測定はしていないため、何時間削減したとは言いません。確認範囲を数値で圧縮できたことが、今回確認できた成果です。
[中文理解]
把16、1937、3.9%讲清；不虚构工时。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 12
U001–U003 詳細説明
16件の内訳：15件は想定現象、1件は別現象
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
12
15
想定した現象と整合
横方向の変化と
Radar欠落・復帰が対応
1
別現象として分離
正面追従中の
短時間Radar欠落
0
断定したCamera故障
Ground Truthがないため
故障とは呼ばない
全16件を映像とCANでReview
15 + 1は分類結果であり、15件の故障という意味ではない
Notes: 16件はすべてU003で映像とCANを確認しました。15件は、対象の横方向変化に伴うRadar欠落と復帰という、Moduleが想定した現象と整合しました。1件は、対象が正面にいるのに約10 FrameだけRadarが欠落する別現象でした。ただし、完全なGround Truthがないため、15件をCamera故障やRadar故障と断定していません。今回確認したのは、候補理由と実際の現象が対応したことです。
[中文理解]
15不是15个真故障；15个符合假设，1个特殊现象。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 13
U001–U003 詳細説明
代表区間で、U003が何を確認したか
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
13
41,380
確認窓を開始
横位置増加
対象が中心から 外れる
約41,520
Radar距離が 継続して欠落
中心へ戻る
Camera横位置が 小さくなる
約41,598
Radar追跡が 遅れて復帰
判断
横方向変化と
復帰遅れを記録
Videoの見え方、CANの変化、Moduleの理由を同じ時間軸で確認
Notes: 代表区間では、対象がCamera画面の中心から横へ外れるにつれて、Cameraの横位置が増えました。その後、約Frame 41,520からRadar距離が継続して欠落しました。対象が中心へ戻った後もすぐには復帰せず、約41,598で追跡が戻りました。U003では、映像の位置、Camera横位置、Radar有効状態を同じFrameCountで確認しました。工程判断は、横方向変化に対応したRadar欠落と、復帰までの遅れが見られた、です。
[中文理解]
具体候选故事：发生了什么、看到什么、最后如何表述。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 14
U001–U003 詳細説明
Golden Runで確認できたこと／まだ確認していないこと
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
14
1
確認済：三つのProgramが接続
2
確認済：全16 WindowをReview
3
確認済：候補理由と現象が対応
4
確認済：別現象を分離
5
確認済：結果を再追跡可能
6
未測定：正式な作業時間
7
未評価：全動画の漏検率
8
未確定：Cameraの真の誤差
9
未一般化：他車両・他条件
10
次段階：Camera工程Campaign
成果を強く示し、未検証項目は次の評価計画へ分ける
Notes: 今回確認できたのは、三つのProgramが接続し、全16 WindowをReviewでき、候補理由と現象が対応し、別現象を分離し、結果を戻って追跡できたことです。一方、正式な作業時間、全動画の漏検率、Cameraの真の誤差、他車両への一般化はまだ評価していません。ここを曖昧にせず、次のCamera工程Campaignで順番に評価します。
[中文理解]
把成功和未知分开，既不虚夸，也不把成果说没了。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 15
U001–U003 詳細説明
実行条件は、五つの記録単位へ分けて保存する
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
15
1
Module：一つの処理能力
2
Algorithm Card：目的と計算
3
Profile：選択・順序・設定
4
Run Manifest：今回実際に使った物
5
Review Result：人の判断
6
Input ID・Hash
7
Module Version・Hash
8
Parameter・対象範囲
9
候補とEvidence
10
変更前後の比較結果
Profileという一語に、設定・実行記録・人工判断を混ぜない
Notes: ここで用語を分けます。Moduleは処理能力です。Algorithm Cardは、その目的、入力、計算、限界を説明します。Profileは、どのModuleをどの順序とParameterで使用するかという実行定義です。Run Manifestは、今回実際に使ったInput、Module Version、Hash、Parameterを記録します。Review Resultは、人の判断とEvidenceです。これらを一つのProfile Fileへ曖昧に混ぜず、関連付けて保存します。
[中文理解]
精确定义五类资产，解决Profile到底是什么的疑问。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 16
U001–U003 詳細説明
Moduleとは、決められた入口と出口を持つ追加処理
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
16
Moduleに必須のもの
対象Stage
入力・出力のSchema
Algorithm Card
Self-testとSample Data
Versionと失敗時の説明
Moduleが自由に決められるもの
数学・統計の方法
Python / 将来MATLAB
内部の計算手順
表示用Review Memo
適用条件内のParameter
全体Programではなく、決められた場所へ一つの能力を追加する
Notes: Moduleは、技術的には固定した入力と出力Interfaceを持つCode Packageです。どのStageで動くか、何を受け取り、何を返すか、目的、計算、限界、Self-test、Sample Data、Versionを持ちます。その規則の中で、数学、統計、Python、将来のMATLABなど内部方法は選べます。厳しい入口と出口があるため、新しいModuleの開発者は全体Programを変更せず、一つの能力に集中できます。
[中文理解]
直接回答Module是否是固定I/O的代码包：是。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 17
U001–U003 詳細説明
Profileは実行定義、経験資産は結果とReviewを含む
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
17
Profile Definition
使用するSignal
Moduleの選択と順序
Parameter
Frame範囲・対象条件
出力先とReview言語
検証済み経験として必要
Run Manifest
入力とModuleのVersion
実行結果・候補
人のReviewとEvidence
適用範囲・既知の限界
Profile + Run + Review + 適用範囲が、再利用できる工程経験
Notes: Profileそのものは、実行の設計図です。使用Signal、Moduleの順序、Parameter、対象範囲、出力条件を持ちます。実際に何を使ったかはRun Manifestへ記録し、結果と人の判断はReview Resultへ残します。したがって、再利用できる工程経験とはProfile File単独ではありません。Profile、Run記録、Review、適用範囲が揃い、実車で確認された状態です。
[中文理解]
Profile不是万能容器；验证后的经验是四者组合。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 18
U001–U003 詳細説明
Profileを変更した時は、同じ入力で比較する
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
18
1
旧結果を固定
旧Profile・Run・Reviewを
上書きしない
2
新版を再実行
同じInput IDと範囲で
変更点だけを反映
3
差を比較
候補・Score・Evidence・
人工判断を比較
Clean Replay / A-B Comparison
改善したかどうかを、同じCaseで説明できる
Notes: Profileを変更した場合、過去結果は上書きしません。旧Profile、Run、Reviewを固定し、新Versionを作ります。同じInput IDとFrame範囲で再実行し、候補の増減、Score、Evidence、人の判断を比較します。これにより、Parameterを変えた結果が本当に改善か、単に別の候補を出しただけかを確認できます。
[中文理解]
回答修改profile后如何与过去比较。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 19
U001–U003 詳細説明
U002の中では、S0–S7が分析の順序を固定する
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
19
S0
入力・範囲を 確認
S1
対象・有効性を 再構成
S2–S4
分析用の表・基準・ 差を作る
S5
Scoreと根拠を 計算
S6
連続区間をまとめ 候補化
S7
U003用Packageを
出力
順序は固定、各StageのModuleは課題に合わせて交換できる
Notes: U002の内部では、S0からS7までの順序を固定しています。S0で入力と範囲を確認し、S1で対象と有効性を整理し、S2からS4で分析表、基準、差を作り、S5でScoreと根拠を計算し、S6で連続区間を候補へまとめ、S7でU003 Packageを出力します。順序と責任を固定し、各StageのModuleだけを課題に合わせて交換します。
[中文理解]
主讲只需高层解释S0-S7，不堆满英文术语。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 20
U001–U003 詳細説明
次の主線：Camera工程課題でModuleとProfileを育てる
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
20
次の工程成果
Camera性能低下の条件
追跡切替・復帰の評価
旋回・速度・対象位置との関係
全量候補と映像確認
確認済みProfileの蓄積
研修員として伸ばす能力
車両工学・Sensor知識
統計・SysID・制御
分析Module設計
実車での仮説検証
日本語での工程説明
基盤を目的にせず、Camera分析と人材成長を同じ実車課題へ接続する
Notes: 基盤開発は一つの段階を完了しました。次の主線はCamera性能です。追跡切替、復帰、旋回、速度、Target位置など、工程要求に合わせてModuleを作り、全量分析と映像確認を行います。私は研修員として、必要な車両工学、Sensor、統計、System Identification、制御を実課題から学びます。Uシリーズは、その学習を実車検証へ接続し、確認済みProfileとしてTeamへ残すための基盤です。
[中文理解]
个人成长只在最后作为支撑，不与系统和Golden Run平分叙事。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 21
U001–U003 詳細説明
U001は、新しい入力Sourceも共通形式へ変換できる
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
21
Source
CAN・将来GNSS LiDAR
Driver
固有Fileを読む
Adapter
単位・時刻・ 有効性を変換
Catalog
利用可能Signalを 一覧化
Mapping
必要Signalだけ 選択
Package
U002が読める
共通表
新SourceはDriver / Adapterを追加し、後段の分析を再利用する
Notes: U001はSource固有のFileを読む入口を持ちます。新しいCAN、GNSS、LiDARでは、そのSource用DriverとAdapterを追加します。Catalogで利用可能Signalを見せ、必要なSignalだけを選択し、共通形式へ変換します。後段のU002とU003は、同じData Contractを守れば再利用できます。
[中文理解]
补充U001的可扩展输入结构。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 22
U001–U003 詳細説明
新Sourceは、六つの条件を確認してから使用する
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
22
読み取り成功だけでは正式使用せず、確認済みAdapterとして登録する
1 時間
ClockとFrameの対応
開始点・周期・ずれ
2 Signalの意味
名称・単位・Value kind
物理量の定義
3 座標
座標系・正負方向
取付位置
4 無効値
欠落・未検出・既定値を
区別する
5 更新
更新周期・保持方法
Ageの上限
6 再確認
Sampleで動作確認
実Dataで意味確認
Notes: 新Sourceを読み取れたことと、分析へ安全に使えることは別です。時間基準、単位、座標系、無効値、更新周期、保持方法を確認します。Sample Dataで機械的な動作を確認し、実Dataで意味を確認してから、使用できるAdapterとして登録します。
[中文理解]
强调扩展有边界，不是接上就自动可信。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 23
U001–U003 詳細説明
U003は、確認と報告の機械作業をModuleで支援する
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
23
候補読込
U002 Package
同期表示
Video + CAN
Graph
選択Signalを比較
Excel
編集可能な図表
Mask
外部提出用画像
Review
判断・Memo
判断を自動化せず、判断までの機械作業を減らす
Notes: U003はU002の候補Packageを読み、映像とCANを同じFrameで表示します。Graph、編集可能なExcel、外部提出用画像MaskなどをModuleで追加できます。自動化するのは確認位置への移動、表示、図表作成などの機械作業です。最終の工程判断は人が行い、そのMemoとEvidenceを保存します。
[中文理解]
U003的办公自动化目标明确：减少机械劳动，不替代工程判断。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 24
U001–U003 詳細説明
品質の境界：Golden Runだけでは漏検率を言わない
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
24
候補精度の実証と、全動画Recallの実証を分ける
今回確認したこと
16 Windowを全件Review
候補理由と現象が対応
別現象を1件分離
→
まだ分からないこと
候補外Frameの正解Label
全動画の漏検率
Cameraの真の誤差
→
次の評価Experiment
代表範囲を人が全件Label
候補と正解を比較
Precision / Recallを計算
Notes: 16候補をすべてReviewしたため、候補の中で何が起きたかは説明できます。しかし、候補の外側の全Frameに正解Labelがないため、漏検がゼロとは言えません。漏検率を評価するには、別途、一定範囲を人が全件Labelし、U002の結果と比較するExperimentが必要です。
[中文理解]
回答有没有漏掉：目前不知道，但知道如何验证。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 25
U001–U003 詳細説明
工程効果は、次の運用から同じ条件で測定する
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
25
今回、実測できたもの
50,198入力Frame
1,937候補内Frame
16 Review Window
全16件の映像・CAN確認
約3.9%への範囲圧縮
次に測定するもの
全動画を手動確認する時間
候補Reviewの時間
Report作成時間
再実行・修正時間
品質を保った削減率
今は範囲圧縮を報告し、工数効果は次回から同じ条件で測る
Notes: 正式な工数測定はまだ行っていません。今回実測したのはFrameとWindowの数です。次回は、全動画手動確認、候補Review、Report作成、再実行の時間を同じ条件で記録します。速度だけでなく、見落としや再確認可能性も一緒に評価します。
[中文理解]
不虚构节省多少小时，给出下一次怎么测。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 26
U001–U003 詳細説明
MATLABは、U002の分析Moduleとして接続する
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
26
U001
共通Frame表
U002
Stageと入力を指定
MATLAB
SysID・Model・ Control計算
Module出力
Score・結果・ 説明
U002
候補化・版記録
U003
映像・CANで確認
MATLABを置き換えず、分析Workflowの中へ取り込む
Notes: MATLABはU002のModule Interfaceから接続する計画です。U001の共通Frame表を入力し、System Identification、Vehicle Model、Control Algorithmなど得意な計算をMATLABで実行します。結果は決められた形式でU002へ戻し、候補化とVersion記録を行い、U003で実車確認します。目的はMATLABを置き換えることではなく、分析全体を一つのWorkflowへ接続することです。
[中文理解]
明确MATLAB从U002 module进入。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 27
U001–U003 詳細説明
次のCamera分析は、この六段階を繰り返す
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
27
工程質問
何が悪化するか
Signal
距離・横位置
速度・姿勢
Module
仮説を測れる形へ
全量実行
候補と理由
U003
映像で全件Review
Profile
条件と結果を保存
旋回・速度・Target位置など、Camera性能低下条件を段階的に検証する
Notes: 次はCamera性能の工程質問を中心にします。旋回、速度、Targetの横位置、追跡切替、復帰などの条件を一つずつ定義し、必要なSignalとModuleを決め、全量実行し、U003で確認します。結果が確認できた分析経路をProfileとして保存し、次の課題で再利用します。ここまでを主説明とし、以降は補足資料です。
[中文理解]
主讲最后用Camera分析闭环收尾，把任务引导到ADAS算法方向。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 28
U001–U003 詳細説明
補足：今回完成した三つの工程能力
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
28
1
End-to-End実証
2
交換可能な分析骨格
3
確認・報告の自動化
16件の全件Reviewは、三つの能力を実車Dataで接続できた確認例。
最重要成果は、課題ごとにModuleを展開できる道が成立したこと
Notes: 今回完成した成果は、第一に入力から人工確認までのEnd-to-End実証、第二にModuleを交換して分析を増やせるU002骨格、第三にU003の確認と報告の自動化です。16件の全件Reviewは、その三つが実車Dataで接続できた確認例です。
[中文理解]
成果不是只有16个候选，而是路线、骨架、自动化三项。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 29
U001–U003 詳細説明
補足：現在の成熟度を、三段階で管理する
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
29
A
Program動作
B
実車現象と整合
C
他条件へ一般化
今回Aと代表課題のBを確認。Cは次のCamera Campaignで積み上げる。
動くこと、意味が合うこと、広く使えることを分けて評価する
Notes: 成熟度を三段階に分けます。AはProgramが契約通り動くこと、Bは実車現象と結果が整合すること、Cは他の車両や条件へ適用できることです。今回、Aと代表課題におけるBを確認しました。Cは次のCamera CampaignでProfileの適用範囲を増やしながら評価します。
[中文理解]
用易懂三阶段代替一堆质量术语。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 30
U001–U003 詳細説明
補足：一人でも使え、Teamでも保守できる構成
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
30
Core
通常は変更しない
Module
担当能力だけ開発
Profile
条件を保存
Manual
利用・開発・排障
Sample
実Dataなしで確認
Version
過去結果を保持
責任を分け、変更範囲を小さくして保守難度を下げる
Notes: 保守性は後から追加したものではなく、設計条件です。通常はCoreを変更せず、担当者は自分のModuleとProfileを扱います。利用、Module開発、排障のManual、Sample Data、Self-test、Versionを準備することで、一人でも継続でき、必要な時にはTeamで分担できる構成にしています。
[中文理解]
一人能维护，也为全组维护准备。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 31
U001–U003 詳細説明
補足：Moduleを増やすだけでは、経験は増えない
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
31
能力としてのModule
一つの計算・判断
再利用可能なCode
Sampleで動作確認
適用前は仮説
数学とCodeの強み
経験としての検証済み経路
実車課題に適用
映像とCANでReview
成功・失敗を記録
適用範囲を明記
Profile + Run + Review
数学・Codeの能力を、実車で確認されたTeam資産へ変える
Notes: Moduleを作れる数学とCodeの能力は、私の強みです。しかし、Moduleが動くだけでは工程経験になりません。実車課題へ適用し、映像とCANで確認し、成功と失敗、適用範囲を残すことで、Teamが再利用できる経験になります。Uシリーズは、私の学習力と実装力をADAS工程へ接続するための実行基盤です。
[中文理解]
既吹自己的数学和代码能力，也强调必须实车验证后才成为经验。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 32
U001–U003 詳細説明
補足：なぜ、一つの巨大Programにしないのか
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
32
一つにまとめた時の問題
入力変更が分析へ波及
分析変更がReviewへ波及
原因位置が分かりにくい
外部実装の範囲が広い
Version比較が難しい
三つに分ける効果
責任が明確
独立してTest可能
交換範囲が小さい
既存Toolと接続しやすい
失敗位置を追える
利用は連続させ、内部責任は分離する
Notes: 一つの巨大Programにすると、Source変更、分析変更、Review変更が互いに影響し、結果が変わった時の原因を追いにくくなります。三つのProgramと固定Interfaceへ分けることで、それぞれを独立してTestし、必要な部分だけ変更できます。利用者の操作は連続させますが、内部責任は分離します。
[中文理解]
回答为什么不是一个软件三页。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 33
U001–U003 詳細説明
補足：Black Boxを防ぐ六つの記録
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
33
課題
何を確認するか
入力
Signal・単位・ 対象
方法
計算と条件
候補
Frameと理由
Evidence
Video・CAN
判断
Engineer Memo
Scoreだけを出さず、判断まで戻れる経路を残す
Notes: Black Boxを防ぐため、何を確認するか、何を入力したか、どの方法と条件を使ったか、どのFrameをなぜ選んだか、映像とCANで何を見たか、人がどう判断したかを残します。AIや複雑なModelを将来使用する場合も、Scoreだけでなく、この六つを残せることを正式採用の条件にします。
[中文理解]
可解释性用六个直观问题说明，不堆专有名词。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 34
U001–U003 詳細説明
補足：既存Toolと外部支援を、どこへ接続するか
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
34
CanView
既存確認を継続
社内
評価定義を決める
HIENG
Code Review・ Module実装
Interface
固定入出力で接続
実車確認
U003で意味を確認
Profile
適用条件を社内に残す
外部実装を活用しても、評価定義と共通Data規則は管理する
Notes: HIENGのCanViewなど既存Toolは継続して利用できます。Codeを見せてReviewを受けたり、Module実装を依頼することもできます。ただし、Camera評価の定義、共通Data Contract、Profileの適用条件は社内で管理します。通常の追加要求はModuleやAdapterで対応し、必要がない限りCore骨格と最重要Data Contractは変更しません。
[中文理解]
补充材料说明外部协作边界。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed

## Slide 35
U001–U003 詳細説明
補足：Projectを継続する価値は、工程結論で示す
ZHAO ZHILI | U-Series Detailed Review | 2026-09-01
35
基盤
基本経路は成立
工程課題
Camera要求を受ける
学習
必要知識を補う
Module
分析能力を追加
実車確認
結論と限界を確認
Team資産
検証済みProfileを蓄積
次の成果はProgram数ではなく、Cameraに関する再利用可能な工程結論
Notes: 基盤開発は一つの段階を完了しました。Projectを継続する価値は、Programの数や画面の機能ではなく、Cameraに関する工程結論で示します。実際の工程課題に必要な知識を学び、Moduleへ実装し、実車で確認し、適用範囲を持つProfileとしてTeamへ残します。これを繰り返すことで、研修で得た知識を継続的なADAS工程能力へ変えます。
[中文理解]
收尾：下一步交付工程结论，不是继续堆平台功能。
[Sources]
- CORE_OPERATING_LOGIC_THEORY_MODULE_PROFILE_PLAYBOOK_v0_1_2026-08-30.txt
- CAMERA_PERFORMANCE_DEGRADATION_FACTOR_MINING_CAMPAIGN_v0_1_2026-08-30.txt
- PYGMI_ENGINEERING_ARCHAEOLOGY_AND_U_SERIES_TRANSFER_GUIDE_v0_1_2026-08-30.txt
- Golden Run review record: 50,198 frames, 16 candidates, all reviewed